| Ящики и шкафы управления серии Я5000. Краткое описание Ящики и шкафы управления серии Я5000. Краткое описание. Ящики и шкафы управления серии Я5000. Технические параметры. Ящики серии Я5000 предназначены для продолжительного режима работы (пуск электродвигателя и отключение вращающегося двигателя). Возможно применение ящиков для кратковременного и повторно кратковременного режимов работы. Ящик каждого типоисполнения имеет сварную конструкцию корпуса с дверью на петлях,фиксируемой замком, обеспечивающим степень защиты IР31. В соответствии с заказом возможно изготовление ящиков в уплотненном исполнении со степенью защиты IР44, IР54. Аппаратура устанавливается в ящике на специальной панели и на двери с внутренней стороны. |  |
| --- | --- |
| Структура условного обозначения Я 5 * ** **** - УХЛ4 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 типовой индекс порядкоый номер группа в классе 5 1 — управление нереверсивными двигателями 4 — управление реверсивными двигателями клас НКУ по назначению: 5 — управление асинхронными двигателями с КЗ ротором вид НКУ по конструкции — ящик |

Номенклатура ящиков управления серии Я5000. таблица 2.14.1 тип ящиков управления двигателем количество управляемых двигателей (фидеров) питание цепи управления Аппараты на двери нереверсивным реверсивным перекл. кнопка арматура 1.Ящики с автоматическими выключателями на каждый фидер Я 5110 Я 5111 Я 5410 Я 5411 1 Фазным напряжением - + + + + + Я 5112 Я 5113 Я 5412 Я 5413 Независимое или линейным напряжением - + + + + + Я 5114 Я 5115 Я 5414 Я 5415 2 Фазным напряжением - + + + + + 2. Ящики с одним автоматическим выключателем на два фидера Я 5124 Я 5125 Я 5424 Я 5425 2 Фазным напряжением - + + + + + 3. Ящики без автоматического выключателя Я 5130 Я 5131 Я 5430 Я 5431 1 Фазным напряжением - + + + + + Я 5134 Я 5135 Я 5434 Я 5435 2 Фазным напряжением - + + + + + 4. Ящики с промежуточными реле Я 5141 Я 5441 1 Фазным напряжением + + + 5. Ящики с клеммниками тип ящиков зажимы кол-во зажимов предназначение Я 5001 Я 5003 Я 5004 цепей управления 40 60 120 для транзита цепей управления Я 5005 силовые, на ток 63 А 6 для питания ящиков Напряжение силовой цепи и цепей управления ящиков. таблица 2.14.2 способ питания цепи управления номинальное напряжение цепей, В 3-й и 4-й знаки типового индекса силовой управления фазным напряжением от собственной силовой цепи 380, 50 Гц 220, 50 Гц 74 линейным напряжением от собственной силовой цепи 380, 50 Гц 380, 50Гц 77 от независимого источника 380, 50 Гц 110, 50 Гц 220, 50 Гц 73 74 Основные технические характеристики. таблица 2.14.3 тип типовой индекс номин. ток ящика, А предел регулировки тока теплового реле, А номин. ток расцеп. авт. выкл., А номинальное напряж. цепей, В габаритные размеры НхLхВ (мм) силовой управл. Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер Я 5110 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 380 50 Гц 220 50 Гц 395х310х220 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 32,0 40,0 50,0 63,0 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 40,0 50,0 63,0 80,0 500х400х220 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 80,0 100,0 125,0 160,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 100,0 125,0 160,0 160,0 650х500х220 Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем Я 5111 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 380 50 Гц 220 50 Гц 395х310х220 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 32,0 40,0 50,0 63,0 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 40,0 50,0 63,0 80,0 500х400х220 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 80,0 100,0 125,0 160,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 100,0 125,0 160,0 160,0 650х500х220 Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами Я 5410 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 380 50 Гц 220 50 Гц 395х310х220 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0 16,0 20,0 31,5 40,0 50,0 500х400х220 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 50,0 63,0 42,5-57,5 53,5-63,0 63,0 80,0 650х500х220 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 80,0 100,0 125,0 160,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 100,0 125,0 160,0 160,0 800х650х250 Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем,кнопками,лампами, переключателем Я 5411 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 380 50 Гц 220 50 Гц 395х310х220 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0 16,0 20,0 31,5 40,0 50,0 500х400х220 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 50,0 63,0 42,5-57,5 53,5-63,0 63,0 80,0 650х500х220 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 80,0 100,0 125,0 160,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 100,0 125,0 160,0 160,0 800х650х250 Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем,кнопками, и лампой Я 5112 18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4 31хх УХЛ4 32хх УХЛ4 34хх УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 380 50 Гц табл. 2.14.2 395х310х220 35хх УХЛ4 36хх УХЛ4 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4 32,0 40,0 50,0 63,0 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 40,0 50,0 63,0 80,0 500х400х220 39хх УХЛ4 40хх УХЛ4 41хх УХЛ4 42хх УХЛ4 80,0 100,0 125,0 160,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 100,0 125,0 160,0 160,0 650х500х220 Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем Я 5113 18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4 31хх УХЛ4 32хх УХЛ4 34хх УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 380 50 Гц табл. 2.14.2 395х310х220 35хх УХЛ4 36хх УХЛ4 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4 32,0 40,0 50,0 63,0 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 40,0 50,0 63,0 80,0 500х400х220 39хх УХЛ4 40хх УХЛ4 41хх УХЛ4 42хх УХЛ4 80,0 100,0 125,0 160,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 100,0 125,0 160,0 160,0 650х500х220 Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами Я 5412 18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 380 50 Гц табл. 2.14.2 395х310х220 31хх УХЛ4 32хх УХЛ4 34хх УХЛ4 35хх УХЛ4 36хх УХЛ4 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0 16,0 20,0 31,5 40,0 50,0 500х400х220 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4 50,0 63,0 42,5-57,5 53,5-63,0 63,0 80,0 650х500х220 39хх УХЛ4 40хх УХЛ4 41хх УХЛ4 42хх УХЛ4 80,0 100,0 125,0 160,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 100,0 125,0 160,0 160,0 800х650х250 Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами, переключателем Я 5413 18хх УХЛ4 20хх УХЛ4 22хх УХЛ4 24хх УХЛ4 26хх УХЛ4 28хх УХЛ4 29хх УХЛ4 30хх УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 380 50 Гц табл. 2.14.2 395х310х220 31хх УХЛ4 32хх УХЛ4 34хх УХЛ4 35хх УХЛ4 36хх УХЛ4 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0 16,0 20,0 31,5 40,0 50,0 500х400х220 37хх УХЛ4 38хх УХЛ4 50,0 63,0 42,5-57,5 53,5-63,0 63,0 80,0 650х500х220 39хх УХЛ4 40хх УХЛ4 41хх УХЛ4 42хх УХЛ4 80,0 100,0 125,0 160,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 100,0 125,0 160,0 160,0 800х650х250 Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер Я 5114 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 32,0 40,0 27,2-36,8 34,0-40,0 40,0 50,0 650х500х220 Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер Я 5115 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 32,0 40,0 27,2-36,8 34,0-40,0 40,0 50,0 650х500х220 Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер Я 5414 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер Я 5415 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками и лампой на каждый фидер Я 5124 1874А УХЛ4 2074А УХЛ4 2274А УХЛ4 2474А УХЛ4 0,5 1,0 1,6 2,5 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 3,15 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 2074Б УХЛ4 2274Б УХЛ4 2474Б УХЛ4 2674Б УХЛ4 1,0 1,6 2,5 4,0 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 5,0 2274В УХЛ4 2474В УХЛ4 2674В УХЛ4 2874В УХЛ4 1,6 2,5 4,0 6,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 8,0 2274Г УХЛ4 2474Г УХЛ4 2674Г УХЛ4 2874Г УХЛ4 2974Г УХЛ4 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 10,0 2474Д УХЛ4 2674Д УХЛ4 2874Д УХЛ4 2974Д УХЛ4 3074Д УХЛ4 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 12,5 2474Е УХЛ4 2674Е УХЛ4 2874Е УХЛ4 2974Е УХЛ4 3074Е УХЛ4 3174Е УХЛ4 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 16,0 2674И УХЛ4 2874И УХЛ4 2974И УХЛ4 3074И УХЛ4 3174И УХЛ4 3274И УХЛ4 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 20,0 2874К УХЛ4 2974К УХЛ4 3074К УХЛ4 3174К УХЛ4 3274К УХЛ4 3474К УХЛ4 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 31,5 2974ЛУХЛ4 3074Л УХЛ4 3174Л УХЛ4 3274Л УХЛ4 3474Л УХЛ4 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 40,0 3274М УХЛ4 3474М УХЛ4 16,0 25,0 13,0-19,0 18,0-25,0 50,0 Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампой, переключателем на каждый фидер Я 5125 1874А УХЛ4 2074А УХЛ4 2274А УХЛ4 2474А УХЛ4 0,5 1,0 1,6 2,5 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 3,15 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 2074Б УХЛ4 2274Б УХЛ4 2474Б УХЛ4 2674Б УХЛ4 1,0 1,6 2,5 4,0 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 5,0 2274В УХЛ4 2474В УХЛ4 2674В УХЛ4 2874В УХЛ4 1,6 2,5 4,0 6,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 8,0 2274Г УХЛ4 2474Г УХЛ4 2674Г УХЛ4 2874Г УХЛ4 2974Г УХЛ4 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 10,0 2474Д УХЛ4 2674Д УХЛ4 2874Д УХЛ4 2974Д УХЛ4 3074Д УХЛ4 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 12,5 2474Е УХЛ4 2674Е УХЛ4 2874Е УХЛ4 2974Е УХЛ4 3074Е УХЛ4 3174Е УХЛ4 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 16,0 2674И УХЛ4 2874И УХЛ4 2974И УХЛ4 3074И УХЛ4 3174И УХЛ4 3274И УХЛ4 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 20,0 2874К УХЛ4 2974К УХЛ4 3074К УХЛ4 3174К УХЛ4 3274К УХЛ4 3474К УХЛ4 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 31,5 2974ЛУХЛ4 3074Л УХЛ4 3174Л УХЛ4 3274Л УХЛ4 3474Л УХЛ4 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 40,0 3274М УХЛ4 3474М УХЛ4 16,0 25,0 13,0-19,0 18,0-25,0 50,0 Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампами на каждый фидер Я 5424 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 - 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками лампами и переключателем на каждый фидер Я 5425 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 - 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампой Я 5130 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 - 380 50 Гц 220 50 Гц 395х310х220 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 80,0 100,0 125,0 160,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 500х400х220 Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой, переключателем Я 5131 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 - 380 50 Гц 220 50 Гц 395х310х220 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 80,0 100,0 125,0 160,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 500х400х220 Однофидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампами Я 5430 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 12,5 16,0 25,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 - 380 50 Гц 220 50 Гц 395х310х220 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 32,0 40,0 27,2-36,8 34,0-40,0 500х400х220 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 50,0 63,0 80,0 100,0 125,0 160,0 42,5-57,5 53,5-63,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 650х500х220 Однофидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампами и переключателями Я 5431 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 12,5 16,0 25,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 - 380 50 Гц 220 50 Гц 395х310х220 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 32,0 40,0 27,2-36,8 34,0-40,0 500х400х220 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 50,0 63,0 80,0 100,0 125,0 160,0 42,5-57,5 53,5-63,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 650х500х220 Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампой на каждый фидер Я 5134 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 - 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер Я 5135 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 - 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 Двухфидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампами на каждый фидер Я 5434 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 - 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 Двухфидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампами и переключателем на каждый фидер Я 5435 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 - 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 Однофидерные нереверсивные с промежуточным реле, кнопками, лампой и переключателем Я 5141 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 380 50 Гц 220 50 Гц 395х310х220 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 32,0 40,0 50,0 63,0 27,2-36,8 34,0-40,0 42,5-57,5 53,5-63,0 40,0 50,0 63,0 80,0 500х400х220 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 80,0 100,0 125,0 160,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 100,0 125,0 160,0 160,0 650х500х220 Однофидерные реверсивные с промежуточным реле, кнопками, лампами и переключателем Я 5441 1874 УХЛ4 2074 УХЛ4 2274 УХЛ4 2474 УХЛ4 2674 УХЛ4 2874 УХЛ4 2974 УХЛ4 3074 УХЛ4 3174 УХЛ4 3274 УХЛ4 3474 УХЛ4 3574 УХЛ4 3674 УХЛ4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 32,0 40,0 0,38-0,65 0,61-1,0 0,95-1,6 1,5-2,6 2,4-4,0 3,8-6,0 5,5-8,0 7,0-10,0 9,5-14,0 13,0-19,0 18,0-25,0 27,2-36,8 34,0-40,0 1,6 1,6 2,0 3,15 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 31,5 40,0 50,0 380 50 Гц 220 50 Гц 500х400х220 3774 УХЛ4 3874 УХЛ4 50,0 63,0 42,5-57,5 53,5-63,0 63,0 80,0 650х500х220 3974 УХЛ4 4074 УХЛ4 4174 УХЛ4 4274 УХЛ4 80,0 100,0 125,0 160,0 68,0-92,0 85,0-100,0 106,0-143,0 136,0-160,0 100,0 125,0 160,0 160,0 800х650х250